## Slide 1: RMR úloha 2

## Slide 2
Čo máme
  Polohu robota x,y,
  Schopnosť presunúť sa z miesta Štart do miesta Koniec
  Informácie z laserového diaľkomeru
Čo chceme dostať
  Dostať sa do Konca a obísť všetky prekážky

## Slide 3: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 1.
začiatok
Koniec
1.
Robot zistí že má pred sebou prekážku
A nájde jej hranice zprava a zľava
pl
pr

## Slide 4: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 1.
začiatok
Koniec
1.
A
Otázka je, či robot pôjde
cestou A alebo cestou B
pl
B
pr

## Slide 5: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 1.
začiatok
Koniec
1.
A
B
Zráta sa potenciálna dĺžka cesty A a cesty B
pl
pr

## Slide 6: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 1.
začiatok
Koniec
1.
A
Vyberie sa kratšia cesta – v tomto prípade A
pl

## Slide 7: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 2.
začiatok
Koniec
1.
A
Čo v prípade, že je prekážka
väčšia ako dosah snímačov?

## Slide 8: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 2.
začiatok
Koniec
1.
A
Robot sa pohne smerom kratšej cesty k cieľu

## Slide 9: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 2.
začiatok
Koniec
1.
A
Robot sa pohne smerom kratšej cesty k cieľu

## Slide 10: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 2.
začiatok
Koniec
1.
A
Robot sa pohne smerom kratšej cesty k cieľu
Až kým nedosiahne bod, v ktorom je ďalej
od cieľa, ako bol v predchádzajúcom kroku

## Slide 11: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 2.
začiatok
Koniec
1.
A
V tomto mieste prepne na druhý režim navigácie
Sledovanie steny

## Slide 12: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 2.
začiatok
Koniec
1.
A
Sledovanie steny bude prebiehať až do
Momentu kedy môže ísť robot priamo na cieľ
A zároveň je bližšie k robotu, ako bol v momente
Keď sa prepol do režimu obchádzanie steny

## Slide 13: Hmyzí algoritmus- typ dotyčnica časť 2.
začiatok
Koniec
1.
A
Sledovanie steny bude prebiehať až do
Momentu kedy môže isť robot priamo na cieľ
A zároveň je bližšie k robotu ako bol v momente
Ked sa prepol do režimu obchádzanie steny

## Slide 14: Ako nájsť, či je v ceste prekážka (jedna s možností)
začiatok
Koniec
1.

## Slide 15: Ako nájsť, či je v ceste prekážka (jedna s možností)
začiatok
Koniec
1.
Vidíte len časť prekážky
Na spojnici začiatok-cieľ sa nenachádza
Žiadna prekážka.
Bezrozmerný bod nemá v ceste nič

## Slide 16: Ako nájsť, či je v ceste prekážka (jedna s možností)
začiatok
Koniec
1.
Hľadáme či sa nachádza
Prekážka v zóne okolo robota
-veľkosť zóny je o niečo väčšia ako je
Veľkosť robota

## Slide 17: Ako nájsť, či je v ceste prekážka (jedna s možností)
začiatok
Koniec
1.
Ako zistíme, či sa bod z
Laserového diaľkomera nachádza
V zóne?

## Slide 18: Ako nájsť, či je v ceste prekážka (jedna s možností)
začiatok
Koniec
1.
Máme:
Namerané vzdialenosti
Uhol pod ktorým boli zmerané
Veľkosť(šírku/dĺžku) bezpečnostnej zóny

## Slide 19: Ako nájsť, či je v ceste prekážka (jedna s možností)
začiatok
Koniec
1.

## Slide 20: Ako nájsť, či je v ceste prekážka (jedna s možností)
začiatok
Koniec
1.

## Slide 21: Čo ďalej
začiatok
Koniec
1.
Treba nájsť taký bod, ktorý
Je možné dosiahnuť zľava a zprava
A z ktorého je šanca,že sa
dá pokračovať na cieľ

## Slide 22: Čo ďalej
začiatok
Koniec
1.
Nájsť hranice objektu
Natočiť správne zónu a overiť
dosiahnuteľnosť

## Slide 23: Poznámky
Laserový diaľkomer je ľavotočivý – musíte prerátať
Netočte robotom aby ste zistili či viete ísť na bod – točte len zónu
Či sa nachádza bod v zóne sa dá vypočítať aj cez vzdialenosť bodu od priamky (analytická geometria základnej školy)